High performance inertial board

Características
Máximo aislamiento entre zonas digital - potencia
un solo punto de encuentro en alimentanción
optoacoplamiento en señales de control

Plano de masa
plano de masa inferior - retornos de corriente
plano de masa superior – inmunidad + retornos extra

fuente de alimentación conmutada de al menos 2A por canal
12V Vin
3.3V Vout1 – baja impedancia de salida con relación a los requisitos de alimentación del	micro
5V Vout2 ( podría hasta 28V) – alimentación (con driver) de motores DC

micro suficientemente rápido para control
STM32F401RBT6
Arm® 32-bit Cortex®-M4
84MHz -> 105DMIPS
funciones DSP

sensores de movimiento (aceleración, giróscopo, magnetómetro)

4 LED

Botón Reset

9 sensores – 3x2 (acc lineal + giro) inerciales, 3 campo magnético

programación del micro
Serial Wire Debug
SWDIO -> PA13
SWCLK -> PA14
GND -> GND
VAPP -> 3V/VDD
RST -> NRST
SWO -> PB3